Инструкция по заказу терминала YARUS C2100/TK для подключения мерчантов через Uniteller

Сотрудник компании Uniteller, ответственный за закупку оборудования, пишет запрос на адрес Рой Екатерины Николаевны er@yarus.me , где указывается количество терминалов и лицензий «EFTBASE» с указанием, что лицензии должны быть на SAM-модулях.

Затем на счет Юнигейт выставляется счет, в который входят стоимость терминалов и лицензий «EFTBASE».

После оплаты счёта отгрузку оборудования осуществляют в течение определенного срока. Ответственное лицо Павел Донщук менеджер по закупкам компании Uniteller (тел. (495) 987-1960 доб. 72 моб. 8-925-809-14-06; p.donschuk@uniteller.ru.)

Сотрудник отдела по работе с оборудованием компании Uniteller осуществляет подготовку и настройку терминала перед передачей мерчанту.

Инструкция по настройке терминала YARUS C2100/TK для подключения к Uniteller
через мобильную сеть МТС | Билайн | Мегафон, а также по Ethernet и WiFi для сотрудников Uniteller

В случае использования мобильной связи в коммуникационный модуль должна быть вставлена SIM-карта.  В случае использования SAM-лицензии в терминал должна быть вставлена SAM-карта - в любое из двух гнезд, расположенных под коммуникационным модулем.

Подключите порт COM1 терминала к компьютеру кабелем RS232, на компьютере запустите терминальную программу (например, Hyperterminal для Windows XP) с параметрами: скорость 115200 или 460800 бит/с, 8 бит данных, без бита четности, 1 стоповый бит, без управления потоком. После этого включите терминал и дождитесь меню POS MANAGER.

Если на терминале отображается меню запуска приложений, нажмите [Выход].

Прикладные приложения могут запускаться автоматически, тогда дождитесь их запуска и переключитесь в POS MANAGER длительным (5 секунд) нажатием клавиши [ВКЛ].

Если в меню Очистка/Удаление - Удаление программ присутствует пункт eftbase (пролистайте меню клавишей [Вниз]), выберите его и удалите программу eftbase.

Данная инструкция разработана для терминала YARUS C2100, работающего под управлением системного ПО Core 1.7 сборки 1917.1765 или старше.  Проверить статус терминала можно через меню POS MANAGER - Данные о системе.

Шаг 1  Настройка связи (для терминала С2100-WiFi выполняется по отдельному документу «Настройка связи. Руководство пользователя», раздел 2.2)

Настройка в случае использования канала мобильной связи:
Выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET - «Получать по DHCP» и выбрать режим работы «По требованию». 
Выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK2_MODEM/RS
Указать параметры:
Комм.порт: Internal GSM
Управление потоком (если пункт присутствует): Нет
Протокол канала: PPP
Протокол модема: GPRS
Режим PPP Auth: любая строка со словом CHAP
Имя пользователя: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Пароль: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Точка доступа: internet.mts.ru для МТС | internet.beeline.ru для Билайн | internet для Мегафон
В диалоге «Разрешить доступ к удаленной сети?» ответить «Да»
В диалоге «Получать IP-адреса автоматически?» ответить «Да»

Настройка в случае использования канала связи Ethernet:

- для настройки связи по Ethernet со статическим адресом выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET - Статические.  Далее ввести адреса, полученные от администратора локальной сети;

- для автоматического получения настроек от DHCP-сервера выбрать Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET - Получать по DHCP;

Выбрать режим работы «Постоянный».

Шаг 2  Ввод номера терминала, редактирование и загрузка файлов

Выбрать меню Конфигурация -> Номер терминала.
Ввести номер терминала (upid).

На компьютере внутри архивного файла config*UNTLR.zip открыть любым текстовым редактором файл merchant.cfg

Указать криптограмму рабочего ключа TPK для шифрования PIN-кода (рабочий ключ, зашифрованный на мастер-ключе) вместо 11111111111111111111111111111111  в строке:
<field name="HSPinEWK" init_from="hex" value="11111111111111111111111111111111"/>

Если терминал будет работать с внешней кассой по TTK и TCP/IP, замените 0 на 1 в строках:

<field name="TMECRUseTCPPort" value="0"/>

<field name="TMNoSettlementReceipt" value="0"/>

Если внешняя касса подключается по RS232 или USB, укажите значение 2 в кавычках в строке:

<field name="TMPermanentLink" value=""/>

Заголовок чека с адресом организации обычно настраивается в кассовой программе. Однако если терминал работает в автономном режиме или с внешней кассой без поддержки протокола TTK, замените 1 на 0 в строке:

<field name="TMECRMode" value="1"/>

и укажите название и местоположение организации в кавычках в строке:

<field name="TMReceiptLines" value=""/>

Внутри кавычек разрешается перенос строки. Символы < > ' ” & кодировать по стандарту XML.

На терминале выбрать меню Обновление ПО -> Ручная настройка, ввести параметры:

Код запроса: в соответствии с таблицей:

| Конфигурация запуска дополнительных приложений | Код запроса | Способ входа в главное меню банковского приложения |
| --- | --- | --- |
| без дополнительных приложений | 125 | Клавиша '+' на C2100 |
| ecrterm (KKM Ярус-ТК) | 225 | см. инструкцию на KKM |
| cashcore (ФР Ярус-ТК) | 325 | Клавиша '+' на C2100 |
| cashcore, EFTKKM (ФР Ярус-ТК) | 425 | Пункт меню Банк ПО в начальном экране |

Протокол: mfh

Скорость комм. порта: в соответствии с настройкой терминальной программы на компьютере.

Терминал ожидает получения mfh-файла или zip-файла.

Отправить файл config*UNTLR.zip с компьютера по протоколу 1K XMODEM, ждать отображения надписи «Завершено успешно». Нажать [Выход].

Выбрать меню Обновление ПО -> Ручная настройка, нажать [Ввод] три раза.

Отправить файл eftbase*UNTLR.mfh с компьютера по протоколу 1K XMODEM. В случае успешной загрузки отображается надпись «Завершено успешно» и терминал сообщает о рестарте.

Если после рестарта кассовое приложение сообщает об отсутствии связи с Банковским ПО, нажать клавишу [Cброс].

Шаг 3  Ручной ввод мастер-ключа

Внимание: для выполнения данного шага требуется два сотрудника. Второй сотрудник выполняет ввод и проверку второй компоненты мастер-ключа.

Выбрать меню POS MANAGER  - Инструменты - Key Manager, подтвердить рестарт.

Выбрать пункт [Login]

Терминал выводит сообщение Enter Password 1

Ввести 12345678

Если терминал выводит сообщение Initial password must be changed, нажать [Yes], ввести пароль 11111, подтвердить пароль 11111 и нажать [Yes].

Если терминал повторно выводит текст Enter Password 1, ввести 11111 (если в третий раз выводится текст Enter Password 1, терминал не пригоден к работе).

Терминал выводит сообщение Enter Password 2
Ввести 12345678
Если терминал выводит сообщение Initial password must be changed, нажать [Yes], ввести пароль 22222, подтвердить пароль 22222 и нажать [Yes].
Если терминал повторно выводит текст Enter Password 2, ввести 22222 (если в третий раз выводится текст Enter Password 2, терминал не пригоден к работе).

На экране терминала появляется заголовок KEY MANAGER unlocked

Выбрать пункт [Inject]
Ввести 1
Выбрать пункт [16 bytes]
Нажать [Ввод]
Выбрать пункт [two components]
Ввести первую компоненту мастер-ключа TMK
Проверить значение CheckValue и нажать [Next]
Второму сотруднику ввести вторую компоненту мастер-ключа TMK
Проверить значение CheckValue и нажать [Next]
Проверить наличие текста «MK,PIN» и нажать [Ввод]
Последовательно выбрать пункты [Logout], [Yes] и [Exit]

Если при выполнении вышеописанных действий терминал выдает звуковой сигнал, нужно повторить действия, начиная с выбора пункта [Login].

Шаг 4  Удаленная загрузка лицензии (выполняется в случае использования загружаемой лицензии, когда нет SAM-лицензии)

Выбрать меню POS MANAGER  - Инструменты - Secure Load, ввести параметры:

в пункте “код запроса” указать номер лицензии

IP-адрес сервера: 080.090.125.219

TCP-порт сервера: 10837

LINK2_MODEM/RS (для GPRS) или LINK2_ETHERNET (для Ethernet).

Сообщение «Load OK» означает, что лицензия загружена успешно. Нажмите [Выход].

Шаг 5 Установка пароля на вход в POS MANAGER

Выбрать меню POS MANAGER - Конфигурация -> Установить пароль

Ввести значение 164956, подтвердить пароль.

Выбрать меню Рестарт/Возврат -> Рестарт

--------------------------

Терминал готов к работе.

Необходимо провести платеж на 1 рубль с банковской карты с магнитной полосой, с чипом и с терминала произвести отмену платежа.

Можно производить отгрузку конечному мерчанту.