Инструкция по настройке терминала YARUS C2100/M2100 для подключения к Райффайзенбанку
через мобильную сеть МТС | Билайн | Мегафон, а также по Ethernet или WiFi

В случае использования мобильной связи в коммуникационный модуль должна быть вставлена SIM-карта (в слот SIM1, если присутствует два SIM-слота). На терминале M2100 слот SIM1 - ближний к печатной плате.

В случае использования SAM-лицензии в терминал должна быть вставлена SAM-карта - в любое из двух гнезд, расположенных под коммуникационным модулем C2100 и под аккумулятором M2100.

Ниже по тексту используются следующие названия для клавиш терминала:

[ВКЛ] - клавиша включения питания

[Ввод] - зеленая клавиша

[Выход] - красная клавиша

Подключите порт COM1 терминала к компьютеру кабелем RS232, на компьютере запустите терминальную программу (например, Hyperterminal для Windows XP) с параметрами: скорость 115200 или 460800 бит/с, 8 бит данных, без бита четности, 1 стоповый бит, без управления потоком. После этого включите терминал и дождитесь меню POS MANAGER.

Если на терминале отображается меню запуска приложений, нажмите [Выход].

Прикладные приложения могут запускаться автоматически, тогда дождитесь их запуска и переключитесь в POS MANAGER длительным (5 секунд) нажатием клавиши [ВКЛ].

Если в меню Очистка/Удаление - Удаление программ присутствует пункт eftbase (пролистайте меню клавишей [Вниз]), выберите его и удалите программу eftbase.

Данная инструкция разработана для терминалов, работающих под управлением Core 1.8 сборки 4940.4456 или старше.  Проверить номер версии можно через меню Данные о системе.

Шаг 1  Настройка связи (для связи по WiFi выполняется по отдельному документу «Настройка связи. Руководство пользователя», раздел 2.2)

Настройка в случае использования канала мобильной связи:
Выберите меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1 -  (Настройки LAN) - «Получать по DHCP» и укажите режим работы «По требованию». 
Выберите меню Конфигурация - Настройки связи - LINK2
Укажите параметры:
Комм.порт: Internal GSM
Протокол канала: PPP
Протокол модема: GPRS
Режим PPP Auth: любая строка со словом CHAP
Имя пользователя: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Пароль: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Точка доступа: internet.mts.ru для МТС | internet.beeline.ru для Билайн | internet для Мегафон
В диалоге «Разрешить доступ к удаленной сети?» выберите «Да»
В диалоге «Получать IP-адреса автоматически?» выберите «Да»

Настройка в случае использования канала связи Ethernet на C2100:

- для настройки связи по Ethernet со статическим адресом выберите меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1 - Статические.  Далее введите адреса, полученные от администратора локальной сети;

- для автоматического получения настроек от DHCP-сервера выберите Конфигурация - Настройки связи - LINK1 - Получать по DHCP;

Выберите режим работы «Постоянный».

Шаг 2  Ввод номера терминала, редактирование и загрузка файлов

Выберите меню Конфигурация - Номер терминала.
Введите номер терминала, полученный из Банка.

На компьютере внутри архивного файла config*RAIF.zip откройте любым текстовым редактором файл merchant.cfg 
Укажите номер мерчанта, полученный из Банка, вместо 123456780000000  в строке:
<field name="HSMerchantId" value="123456780000000"/>

Укажите рабочий ключ TPK для шифрования PIN-кода (рабочий ключ, зашифрованный на мастер-ключе) вместо 11111111111111111111111111111111  в строке:
<field name="HSPinEWK" init_from="hex" value="11111111111111111111111111111111"/>

На терминале выберите меню Обновление ПО -> Ручная настройка, введите параметры:

Код запроса: в соответствии с таблицей:

| Конфигурация запуска дополнительных приложений | Код запроса | Способ входа в главное меню банковского приложения |
| --- | --- | --- |
| без дополнительных приложений | 125 | Клавиша '+' на C2100 |
| ecrterm (KKM Ярус-ТК) | 225 | см. инструкцию на KKM |
| cashcore (ФР Ярус-ТК) | 325 | Клавиша '+' на C2100 |
| cashcore, EFTKKM (ФР Ярус-ТК) | 425 | Пункт меню Банк ПО в начальном экране |

Протокол: mfh

Скорость комм. порта: в соответствии с настройкой терминальной программы на компьютере.

Терминал ожидает получения mfh-файла или zip-файла.

Отправьте файл config*RAIF.zip с компьютера по протоколу 1K XMODEM, ждите отображения надписи «Завершено успешно». Нажмите [Выход].

Выберите меню Обновление ПО - Ручная настройка, нажмите [Ввод] три раза.

Отправьте файл eftbase*RAIF.mfh с компьютера по протоколу 1K XMODEM. В случае успешной загрузки отображается надпись «Завершено успешно» и терминал сообщает о рестарте.

Если после рестарта кассовое приложение сообщает об отсутствии связи с Банковским ПО, нажмите клавишу [Cброс].

Шаг 3  Тест хоста

Войдите в главное меню банковского приложения (способ входа зависит от кассового приложения, см. таблицу выше), выберите меню Тесты - Хост и подтвердите операцию. 
На экране отображается надпись «Выполнено».

Если  операция отклоняется с буквенным кодом (например, CE или TO), проверить настройки связи на терминале; если с цифровым кодом ответа, обратиться в Банк.

Шаг 4  Ручной ввод мастер-ключа

Внимание: для выполнения данного шага требуется два сотрудника. Второй сотрудник выполняет ввод и проверку второй компоненты мастер-ключа.

Выбрать меню POS MANAGER  - Инструменты - Key Manager, подтвердить рестарт.

Выбрать пункт [Login]

Терминал выводит сообщение Enter Password 1

Ввести 12345678

Если терминал выводит сообщение Initial password must be changed, нажать [Yes], ввести пароль 11111, подтвердить пароль 11111 и нажать [Yes].

Если терминал повторно выводит текст Enter Password 1, ввести 11111 (если в третий раз выводится текст Enter Password 1, терминал не пригоден к работе).

Терминал выводит сообщение Enter Password 2
Ввести 12345678
Если терминал выводит сообщение Initial password must be changed, нажать [Yes], ввести пароль 22222, подтвердить пароль 22222 и нажать [Yes].
Если терминал повторно выводит текст Enter Password 2, ввести 22222 (если в третий раз выводится текст Enter Password 2, терминал не пригоден к работе).

На экране терминала появляется заголовок KEY MANAGER unlocked

Внимание: для ввода шестнадцатеричных цифр A-F на M2100 нужно, удерживая клавишу с точкой, вводить 1-6 соответственно.

Выбрать пункт [Inject]
Ввести 1
Выбрать пункт [16 bytes]
Нажать [Ввод]
Выбрать пункт [two components]
Ввести первую компоненту мастер-ключа TMK
Проверить значение CheckValue и нажать [Next]
Второму сотруднику ввести вторую компоненту мастер-ключа TMK
Проверить значение CheckValue и нажать [Next]
Проверить наличие текста «MK,PIN» и нажать [Ввод]
Последовательно выбрать пункты [Logout], [Yes] и [Exit]

Если при выполнении вышеописанных действий терминал выдает звуковой сигнал, нужно повторить действия, начиная с выбора пункта [Login].

Шаг 5  Удаленная загрузка лицензии (выполняется в случае использования загружаемой лицензии, когда нет SAM-лицензии)

Выберите меню POS MANAGER  - Инструменты - Secure Load, введите параметры:

в пункте “код запроса” указать номер лицензии

IP-адрес сервера: 080.090.125.219

TCP-порт сервера: 10837

LINK2_MODEM/RS (для GPRS) или LINK1 (для Ethernet или WiFi).

Сообщение «Load OK» означает, что лицензия загружена успешно. Нажмите [Выход].

После успешной загрузки лицензия на удаленном сервере стирается, и повторные попытки будут завершаться ошибкой.

Шаг 6 Установка пароля на вход в POS MANAGER

Выберите меню POS MANAGER - Конфигурация -> Установить пароль

Ввести значение 164956, подтвердить пароль.

Выберите меню Рестарт/Возврат -> Рестарт

--------------------------

Терминал готов к работе. Для финальной проверки необходимо провести операцию продажи по банковской карте штатным способом.