Инструкция по настройке терминалов YARUS C2100/M2100 для подключения к СДМ-БАНКу 
по GPRS с сим-картой МТС | Beeline | Megafon, а также по Ethernet или WiFi

До выполнения действий по данной инструкции в терминал должны быть введены два банковских мастер-ключа с атрибутами PIN и MAC соответственно, оба с индексом 1. Ввод мастер-ключей осуществляется сотрудниками Банка по отдельной инструкции.

В случае использования канала связи GPRS в коммуникационный модуль должна быть вставлена SIM-карта (в слот SIM1, если присутствует два SIM-слота).

В терминал должна быть вставлена SAM-карта с лицензией - в любое из двух гнезд, расположенных под коммуникационным модулем C2100 и под аккумулятором M2100.

Для загрузки банковского приложения подключите терминал к компьютеру кабелем RS232, на компьютере запустите терминальную программу (например, Hyperterminal для Windows XP). После этого включите терминал.

Если на терминале работает кассовая программа, необходимо настроить её для работы с банковским приложением, согласно инструкции на кассовую программу.  Затем переключитесь в POS MANAGER длительным (5 секунд) нажатием клавиши [ВКЛ].

Если в меню Очистка/Удаление - Удаление программ присутствует пункт eftbase (пролистайте меню клавишей [Вниз]), выберите его и удалите программу eftbase.

Данная инструкция разработана для терминалов, работающих под управлением Core 1.8 сборки 4940.4456 или старше.  Проверить номер версии можно через меню Данные о системе.

Шаг 1  Настройка связи (для связи по WiFi выполняется по отдельному документу «Настройка связи. Руководство пользователя», раздел 2.2)

Настройка связи для использования канала связи GPRS через внутренний модем:
Выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1 - «Получать по DHCP» и выбрать режим работы «По требованию». 
Выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK2_MODEM/RS
Указать параметры:
Комм.порт: Internal GSM
Протокол канала: PPP
Протокол модема: GPRS
Режим PPP Auth: любая строка со словом CHAP
Имя пользователя: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Пароль: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Точка доступа: internet.mts.ru для МТС | internet.beeline.ru для Билайн | internet для Мегафон
Если присутствует диалог «Разрешить доступ к удаленной сети?», ответить «Да»
Если присутствует диалог «Получать IP-адреса автоматически?», ответить «Да»

Настройка связи для использования канала связи Ethernet:

- для настройки связи по Ethernet со статическим адресом следует выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Статические.  Далее ввести адреса, полученные от администратора локальной сети;

- для автоматического получения настроек от DHCP-сервера выбрать Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Получать по DHCP;

Выбрать режим работы «Постоянный».

Шаг 2  Ввод номера терминала, редактирование и загрузка файлов

Выбрать меню Конфигурация -> Номер терминала.
Ввести номер терминала, полученный из Банка.

На компьютере внутри архивного файла config*SDM*.zip открыть любым текстовым редактором файл merchant.cfg 
Вписать номер мерчанта, полученный из Банка, вместо 123456780000000 в строке:
<field name="HSMerchantId" value="123456780000000"/>
Аналогично указать рабочий ключ TPK для шифрования PIN-кода (рабочий ключ, зашифрованный на мастер-ключе) в строке:
<field name="HSPinEWK" init_from="hex" value="11111111111111111111111111111111"/>
Аналогично указать рабочий ключ TAK для аутентификации сообщений посредством MAC (рабочий ключ, зашифрованный на мастер-ключе) в строке:
<field name="HSMacEWK" init_from="hex" value="22222222222222222222222222222222"/>
Аналогично указать рабочий ключ TDK для шифрования данных по протоколу Secure ISO (рабочий ключ, зашифрованный на мастер-ключе) в строке:
<field name="HSSecISOEWK" init_from="hex" value=""/>
Сохранить отредактированный файл под тем же именем внутри архива.

На теринале выбрать меню Обновление ПО -> Ручная настройка, ввести параметры:

Код запроса: в соответствии с таблицей:

| Дополнительные программы на терминале | Код запроса | Способ входа в главное меню банковского приложения |
| --- | --- | --- |
| без доп. программ | 125 | Клавиша '+' на C2100 |
| ecrterm (KKM Ярус-ТК) | 225 | см. инструкцию на KKM |
| cashcore (ФР Ярус-ТК) | 325 | Клавиша '+' на C2100 |
| cashcore, EFTKKM (ФР Ярус-ТК) | 425 | Пункт меню Банк ПО в начальном экране |

Протокол: mfh

Скорость комм. порта: в соответствии с настройкой терминальной программы.

Терминал ожидает получения mfh-файла или zip-файла.

Отправить файл config*SDM*.zip с компьютера по протоколу 1K XMODEM, ждать отображения надписи «Завершено успешно». Нажать [Выход].

Выбрать меню Обновление ПО -> Ручная настройка, нажать [Ввод] три раза.

Отправить файл eftbase*.mfh с компьютера по протоколу 1K XMODEM. По окончании обновления отображается надпись «Завершено успешно» и терминал автоматически рестартует. Если после рестарта кассовое приложение сообщает об отсутствии связи с Банковским ПО, нажать клавишу [Cброс].

Шаг 3  Тест хоста

Войти в главное меню банковского приложения (способ входа зависит от кассового приложения, см. таблицу выше). Выбрать меню Тесты - Хост и подтвердить операцию. 
На экране отображается надпись «Выполнено».

Если транзакция отклоняется с кодом CE (Ошибка связи), проверить настройки связи на терминале. Если транзакция отклоняется с кодом TO (Нет ответа), проверить номер терминала и настройки в файле. Если настройки правильные, обратиться в Банк.

Шаг 4  Выбор считывателя бесконтактных карт

Войти в главное меню банковского приложения. Выбрать меню Настройки — Считыватели (для входа в меню Настройки ввести пароль 164956), нажимать [Ввод] до появления диалога «Бесконтактный ридер». Выбрать TNFCL для поддержки внешнего или TNFCINT для поддержки внутреннего ридера бесконтактных банковских карт.

Шаг 5 Установка пароля для POS Manager

Переключиться в POS Manager длительным (5 секунд) нажатием клавиши [ВКЛ]

Выбрать меню Конфигурация -> Установить пароль

Ввести значение 164956, подтвердить пароль.

Выбрать меню Рестарт/Возврат -> Рестарт

Терминал готов к работе. Рекомендуется штатным способом провести пробную продажу по карте и сверку итогов.