Инструкция по настройке терминала YARUS K2100 для подключения к ПочтаБанку (процессиновый центр Мультикарта)

Данную инструкцию следует выполнять после получения от Мультикарты номера терминала (8 цифр).

Перед началом выполнения инструкции терминал K2100 должен быть установлен в устройство самообслуживания  и подключен согласно схеме этого устройства. На любом шаге инструкции, но до первой продажи необходимо выполнить процедуру монтирования, посредством внутренней программы Mount Manager.

Для работы терминала с Мультикартой требуется лицензия eftbase, в виде SAM-модуля или загружаемая. Если используется SAM-модуль с лицензией, он должен быть вставлен до включения терминала в любой из SAM-слотов, при этом Шаг 3 данной инструкции пропускается.

После включения терминала на нем может автоматически запускаться прикладное приложение. В этом случае необходимо дождаться запуска приложения и переключиться в POS MANAGER длительным (5 секунд) нажатием клавиши [Меню].

Проверьте статус терминала через меню Данные о системе - Номера версий - Core. На терминале K2100 должно работать системное ПО Core 1.7 или 1.8 или 4.1. В противном случае не выполняйте данную инструкцию и обратитесь в службу поддержки.

Шаг 1  Настройка POS MANAGER и обновление ПО

Выберите меню Очистка/Удаление - Общая очистка - 3 (Да) - 1(Нет) - 1(Нет) и нажмите [Ввод] для рестарта. 
После рестарта в диалоге запуска приложений (Run application) нажмите [Ввод].

Выберите меню Конфигурация - Номер терминала и введите номер терминала, полученный из Мультикарты (8 цифр)

- для настройки связи по Ethernet со статическим адресом выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET - Статические.  Далее ввести IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию, выбрать режим работы Постоянный

- для автоматического получения настроек от DHCP-сервера выбрать Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET - Получать по DHCP - режим работы Постоянный.

В меню Конфигурация выберите Настройки серверов - server1 и введите параметры:

Протокол: https

Доверенный ЦС: posman

Свой сертификат: clientid

Имя сервера: нажмите [Ввод] без изменения имени

IP-адрес сервера:  052.028.021.236

TCP-порт сервера: 51802

LINK1_ETHERNET

В меню Конфигурация выберите пункт Автоблокировка и введите значение 20.

Выберите меню Обновление ПО - STANDARD PACKAGE - введите код запроса 17241 для загрузки системного ПО версии Core 4.1. Дождитесь завершения операции и проверьте факт загрузки Core 4.1 через меню Данные о системе - Номера версий - Core.

Выберите меню Обновление ПО - STANDARD PACKAGE - введите код запроса 3761 (для  ридера SANKYO без мотора) или 3762 (для  моторизованного ридера).

Дождитесь появления начального экрана банковского приложения с отображением надписи «Ожидание ККМ» в заголовке.

Шаг 2  Удаленная загрузка мастер-ключей

Используйте специальную функцию устройства самообслуживания для входа в главное меню банковского приложения на K2100.

Выберите меню Настройки - Мастер-ключи, нажмите [Ввод] для загрузки мастер-ключей, если терминал предлагает это сделать. По окончании загрузки отображается надпись «Завершено успешно». В случае неудачной загрузки повторите попытку через 3-5 минут.

Шаг 3  Удаленная загрузка лицензии (выполнять, если в терминале нет SAM-лицензии)

Переключитесь в POS MANAGER длительным (5 секунд) нажатием клавиши [Меню].

Выберите меню Инструменты - Secure Load, введите параметры:

В пункте «код запроса» - укажите номер лицензии

IP-адрес сервера: 052.028.021.236

TCP-порт сервера: 7380

LINK1_ETHERNET

По окончании загрузки отображается надпись «Load OK».

После успешного выполнения данной операции лицензия на сервере удаляется, и повторные попытки могут выдавать ошибку. В отсутствие лицензии банковское приложение будет выдавать ошибку NL (Нет лицензии) на шаге 4.
Выберите пункт Рестарт/Возврат — Рестарт для рестарта терминала.

Шаг 4   Удаленная загрузка рабочих ключей.

Используйте специальную функцию устройства самообслуживания для входа в главное меню банковского приложения на K2100.

Выберите меню Транзакции -> Смена ключей, подтвердите операцию. Если смена ключей одобрена, выполните пробную продажу по карте штатным способом.

Выполните сверку и печать детального отчета, если для данного автомата самообслуживания предполагается регулярное ручное закрытие дня. Некоторые автоматы самообслуживания выполняют сверку автоматически и сохраняют в памяти информационные документы по транзакциям.