# ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Необходимо согласовать с КОКК добавление нового устройства к имеющемуся контракту. Для этого существует специальная форма, в которой помимо прочего необходимо указывать 12-значный полный серийный номер подключаемого устройства, и первые цифры должны быть равны 52. Например, короткий S/N #849 соответствует полному S/N 520000000849. Кроме того, в заявке следует указать тип внешнего ридера.

Терминал K2100 должен быть установлен в устройство самообслуживания и подключен согласно схеме этого устройства. Если требуется прием бесконтактных карт, к порту COM1 терминала должен быть подключен ридер T2100-Light. Затем необходимо выполнить процедуру монтирования, посредством внутренней программы Mount Manager.

После включения терминала на нем могут автоматически запускаться различные прикладные приложения.  Для переключения в POS MANAGER нажмите клавишу [МЕНЮ], удерживайте её 5 секунд, затем отпустите. На экране должно отображаться меню POS MANAGER.

Если в меню Очистка/Удаление → Удаление программ присутствует пункт eftbase, выберите его и подтвердите удаление программы eftbase (для просмотра меню используйте клавишу [вниз]).

# Настройка связи

Настройка связи для использования Ethernet

- Для настройки связи по Ethernet со статическим адресом следует выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET — Статические, ввести адрес, маску сети и шлюз по умолчанию.

- Для автоматического получения настроек от DHCP-сервера выбрать Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET - Получать по DHCP.

В диалоге «Режим работы» выбрать Постоянный.

Примечание: настройка связи через другие каналы выполняется по документу «Настройка связи. Руководство пользователя»

# Удаленная загрузка лицензии

Выбрать меню Инструменты → Secure Load, ввести параметры:

В пункте «код запроса» – указать код лицензии, полученный из UCS

IP-адрес сервера: 052.028.021.236

TCP-порт сервера: 7380

LINK2_MODEM/RS (для GPRS) или LINK2_ETHERNET (для Ethernet)

По окончании загрузки отображается надпись «Load OK».

После успешного выполнения данной операции лицензия на сервере удаляется, и повторные попытки могут выдавать ошибку. В отсутствие лицензии банковское приложение будет выдавать ошибку NL (Нет лицензии) при проведении продажи.

# Загрузка ПО и конфигурации в терминал

Выберите меню Конфигурация - Автоблокировка и введите значение 20

Выберите первый пункт в меню Конфигурация - Настройки серверов, введите параметры:

Протокол: http

Имя сервера: нажмите [Ввод] без модификации параметра

IP-адрес сервера: 082.204.188.250 (адрес сервера UCS)

TCP-порт сервера: 7381 (порт сервера UCS)

Основной канал: LINK1_ETHERNET (для Ethernet)

Для загрузки программного обеспечения, файлов сертификатов и параметров выберите пункт меню Обновление ПО – STANDARD PACKAGE – введите код запроса по таблице:

| Прием бесконтактных карт MIFARE (например, парковочных карт) внешним контроллером через ридер T2100-Light | Код запроса |
| --- | --- |
| Прием карт MIFARE не требуется | 130 |
| Прием карт MIFARE требуется | 730 |

После успешного обновления ПО терминал автоматически перезагружается. Запускается банковское приложение eftbase.

Настройки терминала и загрузка мастер-ключей

Специальной командой контроллера активируйте меню банковского приложения, выберите меню Настройки, введите пароль уровня 3, полученный из UCS, выберите пункт Настройки SSL/TLS — eftcert-ucs — SSLv3.

Выберите пункт Коммуникации. При подключении через Ethernet в диалоге «Связь с хостом» введите значение 00, а в диалоге «Связь с KLD» введите значение 0.

Выберите пункт Считыватели. На экране отображается тип внешнего контактного ридера. Нажмите [Ввод] и выберите порт, к которому подключен контактный ридер. На экране отображается тип бесконтактного ридера. Если обновление ПО выполнялось с кодом 130, и требуется прием банковских бесконтактных карт (Paypass, Paywave), выберите TNFCL, иначе нажмите [Выход].

Выберите пункт Мастер-ключи и нажмите [Ввод] для загрузки мастер-ключей, если терминал предлагает это сделать. По окончании загрузки отображается надпись «Завершено успешно». В случае неуспешной загрузки повторите попытку через 5-10 минут.

Активируйте меню банковского приложения, выберите пункт Функции — Рестарт терминала и нажмите [Ввод]. Дождитесь перезапуска eftbase.

Выполните пробную продажу по карте штатным способом. В случае отклонения транзакций обратитесь в UCS.