Инструкция по настройке терминала YARUS M2100 для подключения к ГПБ

В заявке на подключение YARUS M2100 укажите 12-значный полный серийный номер терминала с префиксом 53. Например, короткий S/N=142 соответствует полному FSN=530000000142.

В терминал должна быть вставлена SAM-карта с лицензией EFTBASE - в одно из гнезд, расположенных под аккумулятором. В другое гнездо может быть вставлена SAM-карта с лицензией на EFTKKM или на EFTKKM+EFTORDERS, если требуется.

В случае использования мобильной связи в терминал должна быть вставлена SIM-карта (в слот SIM1, расположенный ближе к печатной плате).

Если после включения терминала на нём автоматически запускаются прикладные приложения, переключитесь в POS Manager длительным (5 секунд) нажатием клавиши [Вкл].

Если в меню Очистка/Удаление - Удаление программ присутствует пункт eftbase, выберите его и удалите программу eftbase (для просмотра меню используйте клавишу [Вниз]).

Шаг 1. Настройка связи

Пример настройки связи через мобильные сети МТС, Билайн, Мегафон:
Выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1_WiFi - Настройки LAN - Получать по DHCP - По требованию
Выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK2_MODEM/RS
Указать параметры:
Комм.порт: Internal GSM
Протокол канала: PPP
Протокол модема: GPRS
Режим PPP Auth: CHAP или любая строка со словом CHAP
Имя пользователя: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Пароль: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Точка доступа: internet.mts.ru для МТС | internet.beeline.ru для Билайн | internet для Мегафон
В диалоге «Разрешить доступ к удаленной сети?» ответить «Да»
В диалоге «Получать IP-адреса автоматически?» ответить «Да»

Настройка связи через WiFi, а также настройка других режимов связи выполняется по документу «Настройка связи. Руководство пользователя».

Шаг 2. Обновление ПО и инициализация.

Выбрать меню Конфигурация- Номер терминала. Ввести номер терминала, полученный из Банка.

Выбрать меню Настройки серверов - server1

Указать параметры:

Протокол: https

Доверенный ЦС: posman

Свой сертификат: clientid

Имя сервера: нажмите [Enter] без изменения параметра

IP-адрес сервера: 052.028.021.236

TCP-порт сервера: 51802

Основной канал: LINK2 (для мобильной сети) или LINK1 (для WiFi)

Выбрать меню 7:Спец. параметры - Автозапуск - Стандартный и нажать [Cancel]

Выбрать меню Обновление ПО - STANDARD PACKAGE
Ввести код запроса в соответствии с таблицей:

| Конфигурация запуска приложений | Код запроса | Способ входа в главное меню банковского приложения |
| --- | --- | --- |
| Только eftbase | 2451 | Клавиша [+] на терминале |
| cashcore, eftbase и eftkkm | 2472 | Пункт меню Банк ПО на терминале |
| cashcore, eftbase, eftkkm и eftorders | 2473 | Пункт меню Управление - Управление БП |
| eftbase, eftkkm (54-ФЗ) | 2474 | Пункт меню Банк ПО на терминале |
| eftbase, eftkkm и eftorders (54-ФЗ) | 2475 | Пункт меню Управление - Управление БП |

После успешного обновления терминал автоматически рестартует, и банковское приложение eftbase выполняет инициализацию. Войдите в главное меню банковского приложения, используя способ из вышеприведенной таблицы. Следует учесть, что главное меню недоступно до окончания инициализации, которая может выполняться несколько десятков секунд.

Шаг 3 Удаленная загрузка мастер-ключей и рабочих ключей

Для входа в меню Настройки может потребоваться пароль уровня 3, полученный из Банка. В меню Настройки - Мастер-ключи нажмите [Enter] для загрузки мастер-ключей, если терминал предлагает это сделать. По окончании загрузки отображается надпись «Завершено успешно». В случае не успешной загрузки повторите попытку два раза через 5 и 10 минут. В случае повторных неудач обратитесь в Банк.

Для входа в меню Транзакции может потребоваться пароль уровня 2, полученный из Банка. Выберите меню Транзакции - Смена ключей, подтвердите операцию. Если смена ключей одобрена, выполните пробную продажу по карте штатным способом для данной конфигурации, сделайте возврат продажи и сверку итогов. В случае отклонения транзакций, если код ответа начинается с цифры, обратитесь в Банк.

Терминал готов к работе.