Инструкция по настройке терминала YARUS M2100 для подключения к ВТБ24

В заявке на подключение YARUS M2100 укажите 12-значный полный серийный номер терминала с префиксом 53. Например, короткий S/N=142 соответствует полному FSN=530000000142.

В случае использования мобильной связи в терминал должна быть вставлена SIM-карта (в слот SIM1, расположенный ближе к печатной плате).  В SAM-слот может быть вставлена SAM-карта с лицензией на EFTKKM и на Менеджер заказов, если требуется. 
Лицензия на банковское приложение ВТБ24 предоставляется компанией Ярус Лтд. в виде номера; для каждого терминала требуется отдельный номер лицензии.

Если после включения терминала на нём автоматически запускаются прикладные приложения, переключитесь в POS Manager длительным (5 секунд) нажатием клавиши [Вкл].
Если в меню Очистка/Удаление - Удаление программ присутствует пункт eftbase, выберите его и удалите программу eftbase (для просмотра меню используйте клавишу [Вниз]).

Шаг 1. Настройка связи

Пример настройки связи через мобильные сети МТС, Билайн, Мегафон:
Выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1_WiFi - Настройки LAN - Получать по DHCP - По требованию
Выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK2_MODEM/RS
Указать параметры:
Комм.порт: Internal GSM
Протокол канала: PPP
Протокол модема: GPRS
Режим PPP Auth: CHAP или любая строка со словом CHAP
Имя пользователя: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Пароль: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Точка доступа: internet.mts.ru для МТС | internet.beeline.ru для Билайн | internet для Мегафон
В диалоге «Разрешить доступ к удаленной сети?» ответить «Да»
В диалоге «Получать IP-адреса автоматически?» ответить «Да»

Настройка связи через WiFi, а также настройка других режимов связи выполняется по документу «Настройка связи. Руководство пользователя».

Шаг 2. Обновление ПО

Выбрать меню Обновление ПО - Ручная настройка

Ввести код запроса 14

Указать параметры:

Протокол: https

Доверенный ЦС: eftcert-vtb (если такой пункт отсутствует, то выберите «Без проверки»)

Свой сертификат: clientid

ip=217.014.052.006

port=2816

Основной канал: LINK2 (для мобильной сети) или LINK1 (для WiFi)

После успешного обновления терминал рестартует, автоматически запускается eftbase.

При необходимости, загружаются мастер-ключи (если они не были загружены ранее).

На экране отображается результат. В случае сообщения об ошибке нажмите [Cancel].

Шаг 3. Синхронизация журнала

Войдите в главное меню банковского приложения, нажав клавишу [+] в начальном экране.

Выберите меню Журнал - Синхронизация, подтвердите операцию.

На экране отображается надпись «Выполнено». Если выполнить синхронизацию журнала не удалось, проверьте наличие мастер-ключей через пункт Настройки - Мастер-ключи.  Нажмите [Enter] для загрузки мастер-ключей, если терминал предлагает это сделать. В случае успешной загрузки ключей повторите синхронизацию журнала. В случае ошибки следует обратиться в службу поддержки.

Шаг 4. Настройка сервера, загрузка лицензии и установка пароля

Переключитесь в POS Manager длительным (5 секунд) нажатием клавиши [Вкл]

Выберите меню Конфигурация - Настройки серверов - server1

Укажите параметры:
Протокол: https

Доверенный ЦС: eftcert-vtb

Свой сертификат: clientid

Имя сервера: нажмите [Enter] без изменения параметра

ip=217.014.052.006

port=2816

Основной канал: LINK2 (для мобильной сети) или LINK1 (для WiFi)

Выберите меню Инструменты - Secure Load и введите параметры:

В пункте “код запроса” укажите номер лицензии, полученный от компании Ярус Лтд.

IP-адрес сервера: 052.028.021.236

TCP-порт сервера: 7380

Основной канал: LINK2 (для мобильной сети) или LINK1 (для WiFi)

По окончании загрузки проверьте наличие на экране слова «OK»

После успешной загрузки лицензии повторные попытки будут выдавать ошибку. На терминале без лицензии финансовые транзакции будут отклоняться с кодом ошибки NL.

Выберите меню Конфигурация - Установить пароль.

Рекомендуется ввести пароль длиной 8 цифр, равный последним восьми цифрам серийного номера терминала. Пример: короткий S/N терминала 142, пароль = 00000142.

По желанию клиента допускается использовать любой случайный пароль длиной 6-8 цифр, но его клиенту рекомендуется записать для памяти!

Подтвердите пароль.

Шаг 5. Загрузка конфигурации запуска приложений

Выберите меню Обновление ПО -> STANDARD PACKAGE

Укажите код запроса в соответствии с таблицей:

| Конфигурация запуска приложений | Код запроса |
| --- | --- |
| Только банковское приложение EFTBASE | 14 |
| EFTBASE + кассовое ядро (COM1, 115200) | 15 |
| EFTBASE + кассовое ядро + EFTKKM | 16 |
| EFTBASE + кассовое ядро + EFTKKM + EFTORDERS | 17 |
| EFTBASE + EFTKKM (Ярус M2100Ф) 54-ФЗ | 18 |
| EFTBASE + EFTKKM + EFTORDERS (Ярус M2100Ф) 54-ФЗ | 19 |

Дождитесь выдачи сообщения «Завершено успешно» и нажмите [Cancel]

Выберите меню Рестарт/Возврат - Рестарт

Дождитесь запуска приложений.

Проведите тесты штатной продажи по карте, возврата этой продажи и сверки итогов.

Терминал готов к работе.