Инструкция по настройке терминала Yarus C2100 для подключения к ВТБ24

В случае использования канала связи GPRS в коммуникационный модуль должна быть установлена сим-карта.

После включения терминала на нём может автоматически запускаться кассовое приложение. Для перехода в POS Manager используйте клавишу [Вкл].

Если в меню Очистка/Удаление - Удаление программ присутствует пункт eftbase, выберите его и удалите программу eftbase (для просмотра меню используйте клавишу [Вниз]).
Данная инструкция предназначена для терминала с системным ПО версии core 1.7 или старше. Проверить номер версии можно через меню Данные о системе.

Шаг 1  Настройка связи

Настройка связи для использования канала связи GPRS (пример для МТС / Билайн / Мегафон):
Выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Отключить канал.
Если пункт «Отключить канал» отсутствует, выбрать: Получать по DHCP –> По требованию
Выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK2_MODEM/RS
Указать параметры:
Internal GSM
Если присутствует пункт «Управление потоком», выбрать Нет
PPP
GPRS
CHAP или любая строка со словом CHAP
mts  | beeline | gdata
mts  | beeline | gdata  
internet.mts.ru  | internet.beeline.ru | internet
Если присутствует диалог «Разрешить доступ к удаленной сети?», ответить «Да»
Если присутствует диалог «Получать IP-адреса автоматически?», ответить «Да»

Настройка связи для использования канала связи Ethernet:

- для настройки связи по Ethernet со статическим адресом следует выбрать меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Статические и ввести адреса, полученные от администратора локальной сети;

- для автоматического получения настроек от DHCP-сервера выбрать  Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET -> Получать по DHCP.

Если присутствует меню «Режим работы», выбрать Постоянный

Для настройки других режимов связи обратитесь к документу «Настройка связи. Руководство пользователя».

Шаг 2  Предварительное обновление ПО и проверка считывателя карт

Выбрать меню Обновление ПО -> Ручная настройка

Ввести параметры:

код запроса «45»

https

eftcert-vtb (если пункт меню eftcert-vtb отсутствует, то выбрать «Без проверки»)

clientid

ip=217.014.052.006

port=2816

LINK2 (для GPRS) или LINK1 (для Ethernet и WiFi)

После обновления нажать [Ввод]. Терминал рестартует, запускается eftbase.

Проверить работу считывателя магнитных карт, прокатав любую действующую карту Visa или Mastercard. Терминал должен запросить сумму. Введите сумму 1.00; если терминал выводит сообщение «Требуется ввести ПИН», выберите НЕТ. Тест считается успешным, если попытка провести транзакцию завершается с ошибкой «Синхронизируйте журнал», и печатается чек. В любом другом случае следует прервать настройку и обратиться в службу поддержки.

Выбрать меню Функции -> Завершение работы

Шаг 3   Настройка серверов и загрузка лицензии

Выбрать меню Конфигурация -> Настройки серверов -> SERVER1

Указать параметры:
https

eftcert-vtb

clientid

ip=217.014.052.006

port=2816

LINK2 (для GPRS) или LINK1 (для Ethernet и WiFi)

Для поддержки дополнительных функций терминала (работа с внешним пинпадом, резервирование каналов связи и т.д.) требуется установка лицензионного банковского приложения и загрузка лицензии через Интернет. Для загрузки лицензии выберите меню Инструменты -> Secure Load и введите параметры:

в пункте “код запроса” укажите номер лицензии, полученный от компании Ярус Лтд.

IP-адрес сервера: 052.028.021.236

TCP-порт сервера: 7380

LINK2 (для GPRS) или LINK1 (для Ethernet и WiFi)

По окончании загрузки проверьте наличие на экране слова «OK»

Шаг 4   Обновление ПО с инициализацией

Выбрать меню Обновление ПО -> STANDARD PACKAGE

Указать код запроса в соответствии с выбранной конфигурацией:

| Конфигурация | Код запроса |
| --- | --- |
| «Банковское приложение + кассовое приложение» (ККМ Ярус-ТК) | 0 |
| «Только банковское приложение» | 4 |
| «Только банковское приложение», терминал на два юр. лица | 402 |
| «Только банковское приложение», терминал на три юр. лица | 403 |
| «Банковское приложение + кассовое ядро (ФР Ярус-ТК)» | 5 |
| «Банковское приложение + EFTKKM» (ФР Ярус-ТК) | 6 |
| «Банковское приложение + Менеджер заказов» (ФР Ярус-ТК) | 7 |
| «Банковское приложение + eftkkm» (Ярус-ТФ) 54-ФЗ | 8 |
| «Банковское приложение + eftkkm + eftorders» (Ярус-ТФ) 54-ФЗ | 9 |
| «Лицензионное банковское приложение + кассовое приложение» (ККМ Ярус-ТК) | 10 |
| «Только лицензионное банковское приложение» | 14 |
| «Лицензионное банковское приложение + кассовое ядро (ФР Ярус-ТК)» | 15 |
| «Лицензионное банковское приложение + EFTKKM» (ФР Ярус-ТК) | 16 |
| «Лицензионное банковское приложение + Менеджер заказов» (ФР Ярус-ТК) | 17 |
| «Лицензионное банковское приложение + eftkkm» (Ярус-ТФ) 54-ФЗ | 18 |
| «Лицензионное банковское приложение + eftkkm + eftorders» (Ярус-ТФ) 54-ФЗ | 19 |

После обновления нажать [Ввод] для рестарта

В конфигурации с двумя юр.лицами дальнейшие шаги выполняются по отдельной инструкции.

Шаг 5  Автоматическая загрузка ключей

Терминал автоматически рестартует, запускается eftbase

При необходимости, загружаются мастер-ключи (если они не были загружены ранее)

На экране отображается результат.

Если терминал просит, нажать [Ввод] для рестарта.

Терминал автоматически рестартует, запускается eftbase

Если после рестарта кассовое приложение сообщает об отсутствии связи с Банковским ПО, нажмите клавишу [Cброс].

Шаг 6  Синхронизация журнала

Войдите в меню банковского приложения, нажав клавишу '+' в начальном экране, в конфигурации ККМ Ярус-ТК - выдав на кассе команду «Переход в БП», в программе EFTKKM - выбрав пункт меню «Банк.ПО», в Менеджере заказов - пункт Управление -> Управление БП.

Выберите меню Журнал -> Синхронизация, подтвердите операцию.

На экране отображается надпись «Выполнено». Если выполнить синхронизацию журнала не удалось, выберите пункт Настройки -> Настройки SSL -> eftcert-vtb, нажмите [Выход], затем выберите Настройки -> Мастер-ключи и нажмите [Ввод] для загрузки мастер-ключей, если терминал предлагает это сделать. В случае успешной загрузки ключей выполните синхронизацию журнала. В случае ошибки следует обратиться в службу поддержки.

Шаг 7 Установка местного времени и пароля

Войдите в меню банковского приложения, выберите пункт Настройки — Местное время, введите дату и время.

Переключитесь в POS Manager длительным (5 секунд) нажатием клавиши Power

Выберите меню Конфигурация -> Установить пароль.

Рекомендуется ввести пароль длиной 8 цифр, равный серийному номеру терминала, дополненному слева нулями до 8ми цифр. Пример: с/н терминала 1110, пароль = 00001110

По желанию клиента допускается использовать любой случайный пароль длиной 6-8 цифр, но его клиенту рекомендуется записать для памяти!

Подтвердить пароль

Выбрать меню Рестарт/Возврат -> Возврат в прилож.

Терминал готов к работе.