Инструкция по настройке терминала Yarus C2100/M2100 для подключения к Райффайзенбанку

В случае использования мобильной связи в коммуникационный модуль должна быть вставлена SIM-карта (в слот SIM1, если присутствует два SIM-слота). На терминале M2100 слот SIM1 - ближний к печатной плате.

В случае использования SAM-лицензии в терминал должна быть вставлена SAM-карта - в любое из двух гнезд, расположенных под коммуникационным модулем C2100 и под аккумулятором M2100.

Ниже по тексту используются следующие названия для клавиш терминала:

[ВКЛ] - клавиша включения питания

[Ввод] - зеленая клавиша «Enter»

[Выход] - красная клавиша «Cancel».

Включите терминал и дождитесь отображения меню POS MANAGER. Прикладные приложения могут запускаться автоматически, тогда дождитесь их запуска и переключитесь в POS MANAGER длительным (5 секунд) нажатием клавиши [ВКЛ].

Если в меню Очистка/Удаление - Удаление программ присутствует пункт eftbase (пролистайте меню клавишей [Вниз]), выберите его и удалите программу eftbase.

Данная инструкция разработана для терминалов, работающих под управлением Core 1.8 сборки 4940.4456 или старше.  Проверить номер версии можно через меню Данные о системе.

Шаг 1  Настройка связи

Настройка в случае использования канала мобильной связи:
Выберите меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1 -  (Настройки LAN) - «Получать по DHCP» и укажите режим работы «По требованию». 
Выберите меню Конфигурация - Настройки связи - LINK2
Укажите параметры:
Комм.порт: Internal GSM
Протокол канала: PPP
Протокол модема: GPRS
Режим PPP Auth: любая строка со словом CHAP
Имя пользователя: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Пароль: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Точка доступа: internet.mts.ru для МТС | internet.beeline.ru для Билайн | internet для Мегафон
В диалоге «Разрешить доступ к удаленной сети?» выберите «Да»
В диалоге «Получать IP-адреса автоматически?» выберите «Да»

Настройка в случае использования канала связи Ethernet на C2100:

- для настройки связи по Ethernet со статическим адресом выберите меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1 - Статические.  Далее введите адреса, полученные от администратора локальной сети;

- для автоматического получения настроек от DHCP-сервера выберите Конфигурация - Настройки связи - LINK1 - Получать по DHCP;

Выберите режим работы «Постоянный».

Настройка связи через WiFi, а также настройка других режимов связи выполняется по документу «Настройка связи. Руководство пользователя».

Шаг 2. Настройка номера терминала и загрузка ПО.

Выберите меню Конфигурация - Номер терминала. Введите номер терминала, полученный из Банка.

Выберите первый пункт меню Конфигурация - Настройки серверов и укажите параметры:

Протокол: https

Доверенный ЦС: posman

Свой сертификат: clientid

Имя сервера: нажмите [Ввод] без изменения параметра

IP-адрес сервера: 052.028.021.236

TCP-порт сервера: 51802

Основной канал: LINK2 (для мобильной сети) или LINK1 (для Ethernet или WiFi)

Выберите меню Конфигурация - Спец. параметры - Автозапуск - Запрещен и нажмите [Выход].
Выберите пункт меню Рестарт/Возврат - Рестарт
После рестарта отображается меню ручного запуска. Нажмите [Выход].

Выберите меню Обновление ПО - STANDARD PACKAGE
Введите код запроса в соответствии с таблицей:

| Конфигурация запуска приложений | Код запроса |
| --- | --- |
| Только eftbase | 4951 |
| cashcore, eftbase и eftkkm | 4972 |
| cashcore, eftbase, eftkkm и eftorders | 4973 |
| eftbase и eftkkm (54-ФЗ) | 4974 |
| eftbase, eftkkm и eftorders (54-ФЗ) | 4975 |
| eftbase, eftkkm и eftrisprint (54-ФЗ) | 4976 |

После успешного обновления и рестарта  отображается меню ручного запуска. Выберите в нем пункт eftbase (если такого пункта нет, обратитесь в службу поддержки).

Шаг 3  Настройка банковского приложения и тест хоста

В начальном экране банковского приложения нажмите клавишу [+], выберите пункт меню Настройки (пароль администратора 164956) - режим инициализ. - TTL
Введите номер мерчанта, полученный из Банка.

Если на шаге 2 не использовался код запроса 4976, выберите пункт Коммуникации и для связи с хостом введите 22 в случае подключения через мобильную сеть или 00 в случае подключения по Ethernet или WiFi, затем нажмите [Выход].

В начальном экране банковского приложения нажмите клавишу [+], выберите меню Тесты - Хост и подтвердите операцию. На экране отображается надпись «Выполнено».

Если  операция отклоняется с буквенным кодом (например, CE или TO), проверьте настройки связи на терминале; если с цифровым кодом ответа, обратитесь в Банк.
Тест хоста не проверяет наличие ключей и правильных значений номера терминала и номера мерчанта, поэтому необходимо провести пробную продажу по банковской карте MAESTRO, затем выполнить возврат и сверку итогов.

Шаг 4 Переход к штатному режиму работы

Выберите пункт меню Функции - Завершение работы
Выберите меню Конфигурация - Установить пароль 
Ввести значение 164956, подтвердить пароль. 
Выберите меню Конфигурация - Спец. параметры - Автозапуск - Стандартный и нажмите [Выход]. Выберите пункт меню Рестарт/Возврат - Рестарт

--------------------------

После рестарта терминал готов к работе.  Если в штатном режиме на терминале работает не только приложение eftbase, рекомендуется по возможности повторить пробную продажу, возврат и сверку итогов, выполняя их штатным способом  из соответствующего приложения (например, путем регистрации товаров в eftkkm).