## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Необходимо согласовать с КОКК добавление нового устройства к имеющемуся контракту. Для этого существует специальная форма, в которой помимо прочего необходимо указывать 12-значный полный серийный номер подключаемого устройства, и первые цифры должны быть равны 53. Например, короткий S/N #7849 соответствует полному S/N 530000007849.

Для подключения через мобильную сеть в терминал должна быть вставлена SIM-карта (в слот SIM1, расположенный ближе к печатной плате под нижней крышкой терминала).

После включения терминала на нем могут автоматически запускаться различные прикладные приложения. Для переключения в POS MANAGER нажмите клавишу [ВКЛ], удерживайте её 5 секунд, затем отпустите. На экране должно отображаться меню POS MANAGER.

Если в меню Очистка/Удаление - Удаление программ присутствует пункт eftbase, выберите его и подтвердите удаление программы eftbase (для просмотра меню используйте клавишу [вниз]).

Отключите автозапуск приложений через пункт меню Конфигурация - Спец. параметры - Автозапуск - Запрещен, затем выполните рестарт терминала через пункт меню Рестарт/Возврат - Рестарт.

## Шаг 1. Настройка связи

Настройка связи для подключения через мобильную сеть

Выберите меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1 - Настройки LAN -  Получать по DHCP - По требованию.

Выберите меню Конфигурация - Настройки связи - LINK2

Укажите параметры:

Комм. порт: Internal GSM

Управление потоком, если пункт присутствует: Нет

Протокол канала: PPP

Протокол модема: GPRS

Режим PPP Auth: CHAP или любая строка со словом CHAP

Имя пользователя: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон

Пароль: mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон

Точка доступа: internet.mts.ru для МТС | internet.beeline.ru для Билайн | internet для Мегафон.

Если для работы с Билайн используется тариф для USB-модемов, необходимо указывать адрес точки доступа home.beeline.ru.

Если присутствует диалог «Разрешить доступ к удаленной сети?», ответить «Да».

Если присутствует диалог «Получать IP-адреса автоматически?», ответить «Да».

Если терминал будет функционировать в регионе Москва и Подмосковье или в регионе Санкт-Петербург и Ленинградская область, дополнительно выберите меню Конфигурация → Настройки связи → LINK3 и укажите параметры:

Комм. порт: Internal GSM

Управление потоком, если пункт присутствует: Нет

Протокол канала: PPP

Протокол модема: GSM_V110_CALL

Тел. номер: 84952340025 (для региона Москва и Подмосковье) или 88123256134 (для региона Санкт-Петербург и Ленинградская область)

Режим PPP Auth: PAP или любая строка со словом PAP

Имя пользователя: получите в UCS

Пароль: получите в UCS

Если присутствует диалог «Разрешить доступ к удаленной сети?», ответить «Да».

Если присутствует диалог «Получать IP-адреса автоматически?», ответить «Да».

Внимание: настройка связи через WiFi выполняется по отдельному документу «Настройка связи. Руководство пользователя», раздел 2.2

## Шаг 2. Обновление системного ПО на терминале

Проверьте номер версии системного ПО через меню POS MANAGER - Данные о системе  - Номера версий - Core. Если номер версии CORE 1.7 или младше, следует прервать процедуру и обратиться в службу поддержки за специальной инструкцией по обновлению старых версий CORE.

Внимание: после 1 апреля 2018 года для подключения к UCS версия системного ПО на терминале должна  быть CORE 4.1 или старше.

Выберите меню Обновление ПО - Ручная настройка

Если на терминале работает CORE 1.8, после 1 апреля 2018 года введите код запроса 17241, в остальных случаях введите код запроса 17000:

| Код запроса | Комментарий |
| --- | --- |
| 17000 | Обновление системного ПО до актуальной сборки |
| 17218 | Обновление системного ПО до актуальной сборки CORE 1.8 |
| 17241 | Обновление системного ПО до актуальной сборки CORE 4.1 |

Укажите параметры:

Протокол: http

IP-адрес сервера: 046.028.088.038 (адрес сервера Ярус Лтд)

TCP-порт сервера: 8080 (порт сервера Ярус Лтд)

Основной канал: LINK2 (для мобильной сети) или LINK1 (для WiFi или Ethernet)

Терминал загружает файлы с сервера и сообщает результат обновления, после чего иногда выполняется автоматический рестарт. Ручной рестарт на данном шаге не требуется.

## Шаг 3. Удаленная загрузка лицензии

Выбрать меню Инструменты → Secure Load, ввести параметры:

В пункте «код запроса» – указать код лицензии, полученный из UCS

IP-адрес сервера: 052.028.021.236

TCP-порт сервера: 7380

LINK2 (для GPRS) или LINK1 (для WiFi)

По окончании загрузки отображается надпись «Load OK».

После успешного выполнения данной операции лицензия на сервере удаляется, и повторные попытки могут выдавать ошибку. В отсутствие лицензии банковское приложение будет выдавать ошибку NL (Нет лицензии) при проведении продажи.

## Шаг 4. Загрузка ПО и конфигурации в терминал

В общем случае на терминал Ярус должны быть прогружены следующие компоненты:

- ПО для приема карт в оплату;

- мастер и рабочие ключи для работы с ПИН кредитных карт;

- SSL сертификаты для связи с хостами КОКК;

- конфигурационные параметры терминального ПО.

Если для настройки терминала необходимо ввести пароль уровня 2, этот пароль для всех терминалов – 050313.

Файлы SSL сертификатов для связи с хостами КОКК, программное обеспечение и параметры для работы с кредитными картами загружаются одновременно.

Выберите первый пункт в меню Конфигурация - Настройки серверов, введите параметры:

Протокол: http

IP-адрес сервера: 062.076.206.007 (адрес сервера UCS)

TCP-порт сервера: 7381 (порт сервера UCS)

LINK2 (для GPRS) или LINK1 (для WiFi)

Для загрузки программного обеспечения, файлов сертификатов и параметров выберите пункт меню Обновление ПО – STANDARD PACKAGE – введите код запроса из нижеприведенной таблицы.

| Дополнительные программы на терминале | Код запроса |
| --- | --- |
| без дополнительных программ | 130 |
| cashcore (КЯ-Кассовое Ядро) | 330 |
| cashcore (КЯ-Кассовое Ядро) и EFTKKM | 430 |
| EFTKKM (54-ФЗ) | 431 |
| cashcore, EFTKKM, EFTORDERS | 630 |
| EFTKKM, EFTORDERS (54-ФЗ) | 631 |

После обновления ПО терминал автоматически перезагружается и отображает меню запуска приложений. Запустите банковское приложение eftbase.

Выбор доверенного сертификата

Нажмите клавишу [+] в меню банковского приложения, выберите меню Настройки,  введите пароль уровня 3, полученный из UCS, выберите пункт Настройки SSL/TLS — eftcert-ucs

Настройка коммуникаций

Если на шаге 1 производилась настройка LINK3, в меню Настройки – Коммуникации укажите номера каналов 223, иначе укажите 22 (для GPRS) или 00 (для Ethernet или WiFi). В диалоге «Связь с KLD» нажмите [Cancel].

Настройка считывателей

Выберите пункт Считыватели и нажмите клавишу [Enter]. На экране отображается тип бесконтактного ридера. Если требуется прием банковских бесконтактных карт посредством прикладывания к экрану терминала, выберите TNFCINT, иначе нажмите [Cancel].

Загрузка мастер-ключей

Выберите пункт Мастер-ключи и нажмите [Enter] для загрузки мастер-ключей, если терминал предлагает это сделать. Если загрузка мастер-ключей завершилась с ошибкой, повторите её через 5-10 минут. В случае повторной ошибки обратитесь в UCS.

## Шаг 5. Установка пароля и включение автозапуска

Для переключения в POS MANAGER нажмите клавишу [ВКЛ], удерживайте её 5 секунд, затем отпустите. На экране должно отображаться меню POS MANAGER.

Выберите меню Конфигурация - Установить пароль.

Если из UCS получен пароль уровня 3, рекомендуется использовать то же самое значение. По желанию клиента допускается использовать любой случайный пароль длиной 6-8 цифр, но его клиенту рекомендуется записать для памяти!

Подтвердите пароль.

Включите автозапуск приложений через пункт меню POS MANAGER - Конфигурация - Спец. параметры - Автозапуск - Стандартный, затем выполните рестарт терминала через пункт меню Рестарт/Возврат - Рестарт. После рестарта терминал автоматически запускает приложения. Ошибка запуска означает, что код запроса для загрузки ПО был выбран неверно, либо дополнительные программы на терминале ещё не установлены. В случае кода запроса 130 ошибки запуска быть не должно.

Банковское приложение готово к работе с UCS. Банковское приложение может работать в фоновом режиме, ожидая запроса от кассового приложения.

Для настройки кассового приложения обратитесь к его инструкции.