Краткая инструкция по обновлению Программного обеспечения на терминалах Yarus

Для обновления вам понадобится кабель. На одном конце (RS232), на другом (RJ11- 6 контактный).

RJ11 должен быть вставлен в 1 com порт ККМ Yarus-TK

Если обновляете PinPad. Можно использовать кабель, идущий в комплекте с терминалом.

1) Для обновления приложений необходимо в терминале выйти в меню POS MANAGER, далее выбрать пункт меню «Обновление ПО» для загрузки новой версии КП. Далее необходимо:

- Выбрать пункт «Ручная настройка»

- Код запроса должен быть пустым и нажать кнопку [Ввод]

- Выбрать протокол mfh

- Выбрать скорость «115200»

Если все сделано правильно, то на дисплее терминала должна появится следующая информация:

Обновление

COM1 115200 8N1

No Flow Control

Proto=1K XMODEM

Получение *.mfh

2) Обновление КП производится с использованием компьютера через интерфейс RS232. Для обновления  можно использовать утилиту HyperTerminal, входящую в стандартную поставку Windows.(Меню пуск/Стандартные/связь.)

Для начала процедуры необходимо запустить утилиту HyperTerminal и выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Создать новое подключение.

Шаг 2. Выбрать номер COM-порта ПК, через который будет производится загрузка ПО

Шаг 3. Указать параметры подключения для выбранного COM порта

Нажать кнопку «ОК». Если терминал к ПК подключен правильно и с ним есть связь, то окно HyperTerminal должно принять вид:

Шаг 4. Далее необходимо вызвать диалог «Отправка файла» нажав на кнопку

Шаг 5. После выбора необходимого файла и протокола обмена необходимо нажать на кнопку «Отправить». При этом должно появиться окно:

После передачи файла на терминал должен начаться процесс загрузки и установки КП непосредственно в Yarus-TK. После успешного обновления необходимо нажать [Ввод] для рестарта терминала