Инструкция по настройке терминала Yarus K2100 для подключения к Райффайзенбанку

В терминал может быть вставлена SAM-карта с лицензией - в любое из двух гнезд, расположенных на терминале. В случае использования мобильной связи во внешний GSM-модем должна быть вставлена SIM-карта.

Подключите порт COM1 терминала к компьютеру кабелем RS232, на компьютере запустите терминальную программу (например, Hyperterminal для Windows XP) с параметрами: скорость 115200 или 460800 бит/с, 8 бит данных, без бита четности, 1 стоповый бит, без управления потоком. После этого включите терминал и дождитесь меню POS MANAGER.

Прикладные приложения могут запускаться автоматически, тогда дождитесь их запуска и перейдите в POS MANAGER длительным (5 секунд) нажатием клавиши [Меню].

Данная инструкция разработана для терминала YARUS K2100, работающего под управлением системного ПО Core 1.8 сборки 4598.4045 или старше. Проверить статус терминала можно через меню POS MANAGER - Данные о системе.

Шаг 1  Настройка POS MANAGER

Выберите меню Очистка/Удаление — Общая очистка — 3 (Да) — 1(Нет) — 1(Нет) и нажмите [Ввод] для рестарта. 
После рестарта в диалоге «Run application» нажмите [Ввод].

Внимание: режим получения IP-адресов для интерфейса Ethernet и их конкретные значения зависят от схемы автомата самообслуживания.

- для настройки связи по Ethernet со статическим адресом выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET - Статические.  Далее ввести адреса, подходящие для конкретного автомата самообслуживания. Выбрать режим работы «Постоянный».

- для автоматического получения адресов от DHCP-сервера выбрать Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET - Получать по DHCP - режим «Постоянный».

Настройка канала мобильной связи в случае использования внешнего модема:
Выбрать меню Конфигурация - Настройки связи - LINK2
Указать параметры:
Комм.порт: выберите порт, к которому подключен внешний модем
Скорость комм.порта: 115200
Управление потоком: RTS/CTS (если модем поддерживает этот режим)
Протокол канала: PPP
Протокол модема: GPRS
Режим PPP Auth: любая строка со словом CHAP
Имя пользователя (пример): mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Пароль (пример): mts для МТС | beeline для Билайн | gdata для Мегафон
Точка доступа (пример): internet.mts.ru для МТС | internet.beeline.ru для Билайн | internet для Мегафон
В диалоге «Разрешить доступ к удаленной сети?» ответить «Да»
В диалоге «Получать IP-адреса автоматически?» ответить «Да»

Шаг 2  Ручной ввод мастер-ключа

Внимание: для выполнения данного шага требуется два сотрудника. Второй сотрудник выполняет ввод и проверку второй компоненты мастер-ключа.

Внимание:  компоненты мастер-ключей  содержат цифры и буквы A, B, C, D, E, F.  
Буквы вводятся удержанием клавиши [Вниз] и нажатием соответствующей цифры: 
1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, 6-F

Выбрать меню POS MANAGER  - Инструменты - Key Manager, подтвердить рестарт.

Выбрать пункт [Login]

Терминал выводит сообщение Enter Password 1

Ввести 12345678

Если терминал выводит сообщение Initial password must be changed, нажать [Yes], ввести пароль 11111, подтвердить пароль 11111 и нажать [Yes].

Если терминал повторно выводит текст Enter Password 1, ввести 11111 (если в третий раз выводится текст Enter Password 1, терминал не пригоден к работе).

Терминал выводит сообщение Enter Password 2
Ввести 12345678
Если терминал выводит сообщение Initial password must be changed, нажать [Yes], ввести пароль 22222, подтвердить пароль 22222 и нажать [Yes].
Если терминал повторно выводит текст Enter Password 2, ввести 22222 (если в третий раз выводится текст Enter Password 2, терминал не пригоден к работе).

На экране терминала появляется заголовок KEY MANAGER unlocked

Выбрать пункт [Inject]
Ввести индекс 1
Выбрать пункт [16 bytes]
Нажать [Ввод]
Выбрать пункт [two components]
Ввести первую компоненту мастер-ключа TMK
Проверить значение CheckValue и нажать [Next]
Второму сотруднику ввести вторую компоненту мастер-ключа TMK
Проверить значение CheckValue и нажать [Next]
Проверить наличие текста «MK,PIN» и нажать [Ввод]
Последовательно выбрать пункты [Logout], [Yes] и [Exit]

Если при выполнении вышеописанных действий терминал выдает звуковой сигнал, нужно повторить действия, начиная с выбора пункта [Login].

Если после ввода компонент ключей возникает ошибка, обратитесь в службу поддержки. Недопустимо вводить ключ с индексом, отличным от 1.

Шаг 3  Ввод номера терминала, редактирование и загрузка файлов

Выберите в меню Конфигурация - Номер терминала.
Введите номер терминала, полученный из Банка.

Выберите пункт Автоблокировка и введите значение 30. Выберите пункт Спец.параметры - Автозапуск - Запрещен и нажмите [Выход].

На компьютере внутри архивного файла config*RAIF.zip откройте любым текстовым редактором файл merchant.cfg 
Укажите номер мерчанта, полученный из Банка, вместо 123456780000000  в строке:
<field name="HSMerchantId" value="123456780000000"/>

Укажите тип внешнего ридера контактных карт внутри кавычек в строке:
   <field name="TMExternCRProtocol" value=""/>
Например, для ридера CREATOR CRT-285 строка должна быть такой:
   <field name="TMExternCRProtocol" value="CRT285"/>
Если используется другой тип ридера, обратитесь в службу поддержки.

На терминале выберите меню Обновление ПО - Ручная настройка, введите параметры:

Код запроса: 14
Протокол: mfh
Скорость комм. порта: в соответствии с настройкой терминальной программы на компьютере.

Терминал ожидает получения mfh-файла или zip-файла. Отправьте файл config*RAIF.zip с компьютера по протоколу 1K XMODEM, ждите отображения надписи «Завершено успешно». Нажмите [Выход].

Выберите меню Обновление ПО - Ручная настройка, нажмите [Ввод] три раза. Отправьте файл eftbase*RAIF.mfh с компьютера по протоколу 1K XMODEM, ждите рестарта и появления меню запуска приложений с пунктом «eftbase». Выберите пункт eftbase и проверьте, что запуск происходит без ошибок.

Шаг 4  Переход к штатному режиму работы.

До перехода к штатному режиму терминал K2100 должен быть установлен в автомат самообслуживания и подключен согласно его схеме; должна быть выполнена процедура монтирования по инструкции на Mount Manager.

Выберите меню POS MANAGER - Конфигурация — Спец.параметры — Автозапуск — Стандартный и нажмите [Выход], затем выберите пункт Рестарт/Возврат — Рестарт. Дождитесь появления начального экрана банковского приложения с отображением надписи «Ожидание ККМ» в заголовке.

Используйте специальную функцию автомата самообслуживания для входа в главное меню банковского приложения на K2100.

Выберите меню Настройки — Коммуникации. Отображается диалог «Связь с хостом». Для связи с Райффайзенбанком через внешний модем введите 22, для связи с Райффайзенбанком через Ethernet введите 00. В диалоге «Связь с KLD» нажмите [Ввод] без изменения настройки. При наличии диалога «Удержание GSM связи» выберите пункт 2, если используется внешний модем, иначе выберите пункт «Функция отключена».

Терминал готов к работе. Для проверки необходимо провести операцию продажи по банковской карте штатным способом.

Выполните сверку и печать детального отчета, если для автомата самообслуживания предполагается регулярное ручное закрытие дня. Некоторые автоматы самообслуживания выполняют сверку автоматически и сохраняют в памяти информационные документы по транзакциям.

Приложение  Удаленная загрузка лицензии.

Если SAM-карта с лицензией на терминале отсутствует, а лицензия предоставлена в виде цифрового кода, потребуются дополнительные действия:

Выбрать меню POS MANAGER - Инструменты - Secure Load

В диалоге «Введите код запроса» ввести код лицензии

Ввести IP-адрес сервера: 052.028.021.236

Ввести TCP-порт сервера: 7380

В диалоге «Основной канал» выбрать канал доступа в Интернет

По окончании загрузки отображается сообщение «Load OK».

Нажмите [Выход] два раза и выберите пункт Рестарт/Возврат — Рестарт.

После успешной загрузки лицензия на сервере удаляется, и повторные попытки могут выдавать ошибку. В отсутствие лицензии банковское приложение будет выдавать ошибку NL (Нет лицензии) при проведении продажи.