Инструкция по загрузки ПО Сбербанка на терминалы YARUS.

Терминалы yarus K2100 предназначены только для работы по ETHERNET.

- Удаление предустановленного ПО

Изначально заходим в POS MANAGER:

После включения терминала на нем может автоматически запускаться  иное приложение. В этом случае необходимо выйти из приложения и переключиться в POS MANAGER. Для переключения в POS Manager используйте длительное нажатие клавиши выключения питания (~5 секунд, до пропадания логотипа Yarus

Внимание! Навигация в POS MANAGER осуществляется функциональными кнопками               .

Экран терминала

Кнопками                                    – выбираем соответствующие пункты.

- Выберите пункт  Очистка/Удаление        Удаление программ      удаляем все программы кроме - eftspooler, eftmsrdd,eftlib.

- Выберите пункт  Очистка/Удаление        Удаление данных      удаляем данные находящиеся в папке /usr/unsign.

- После Очистка/Удаление программ и данных необходимо перезагрузить терминал.

- Загрузить ПО Сбербанка (ППО UPOS) в терминал

Для загрузки ПО необходимо подключить кабель RS232(см. Рис1) к компьютеру. Кабель следует подключать в порт СОМ1 на пин-паде (см. Рис2).

Рис1

Кабель для подключения терминала Ярус С2100 к компьютеру:

Рис2

Для обновления ПО Сбербанка необходимо в терминале выйти в меню POS MANAGER, выбираем пункт меню «Обновление ПО» для загрузки новой версии UPOS. Далее необходимо:

- Выбрать пункт «Ручная настройка»

- Код запроса должен быть 1005 и нажать кнопку [Ввод]

- Выбрать протокол mfh

- Выбрать скорость «115200»

Если все сделано правильно, то на дисплее терминала должна появиться следующая информация:

Обновление

COM1 115200 8N1

No Flow Control

Proto=1K XMODEM

Получение *.mfh

Обновление UPOS производится с использованием компьютера через интерфейс RS232 (см Рис1). Для обновления  можно использовать утилиту HyperTerminal, входящую в стандартную поставку Windows, если  HyperTerminal не входит в состав Windows, зайдите в папку ..\SortLoaders\Yarus\HyperTerminal\ и запустите HyperTerminal.exe.

Для начала процедуры необходимо запустить утилиту HyperTerminal (Пуск Программы      Стандартные      Связь    HyperTerminal) и выполнить следующие шаги:

Создать новое подключение.

Выбрать номер COM-порта ПК, через который будет производиться загрузка ПО

Указать параметры подключения для выбранного COM порта

Нажать кнопку «ОК». Если терминал к ПК подключен правильно и с ним есть связь, то окно HyperTerminal должно принять вид:

Вызвать диалог «Отправка файла» нажав на кнопку

Выбрать файл yarus-k2100-mono.mfh- для пинпада с черно белым экраном, нажать на кнопку «Отправить».

После передачи файла на пинпад должен начаться процесс загрузки и установки UPOS непосредственно в Yarus-К2100.

- Загрузка технологических ключей

- В меню POS MANAGER выбрать пункт Инструменты, затем Key Manager.

- На экране появится сообщение о необходимости перезагрузить терминал.

Выбрать ответ Да.

- После перезагрузки на экране появится надпись KEY MANAGER locked и ряд

доступных опций. Выбрать пункт Login.

- Появится запрос Enter Password#1. Ввести пароль 11111. (альтернативный ключ 12345678, потом меняется)

- Появится запрос Enter Password#2. Ввести пароль 22222. (альтернативный ключ 12345678, потом меняется)

- Выбрать пункт    Inject.

- На запрос Enter key index (1-32) ввести 2 и нажать ВВОД.

- На запрос Select key#2 length выбрать ответ 16 bytes.

- На запрос Select key#2 flags ввести 1 и нажать ВВОД.

- На запрос Select comp's number выбрать ответ two components.

- В качестве первой компоненты ввести  88888888888888880000000000000000, убедитесь что контрольная сумма первой компоненты равна CheckValue = 7C25D7

- 2F5458

в качестве второй -              00000000000000009999999999999999, убедитесь что контрольная сумма второй компоненты равна CheckValue = BFBF2C.

После ввода всех компонентов убедитесь что контрольная сумма  CheckValue  = F25458

- Если терминал вместо ввода компонент выдает сообщение:

- Key is not injected.The same key index is already used

- это означает, что стандартный ключ уже был загружен ранее.

- После того как стандартный ключ загружен, необходимо перестартовать терминал.

- Параметр варианты связи

Пример tlv – файла как правильно настроить связь см. рис -3

Рис-3.

- Загрузить настройки в терминал

Для загрузки tlv-файла с настройками и криптографических ключей KLK необходимо подключить терминал загрузочным кабелем (см. Рис1) к сом-порту компьютера с установленным дистрибутивом ППО UPOS. Кабель следует подключать в порт СОМ2 на пин-паде (см. Рис2).

Дальнейшие процедуры по вводу ключей KLK и загрузке/редактированию настроек ничем не отличается от любых других терминалов под управлением ППО UPOS.

- Настройка связи и активация ПО

Настройка связи для использования канала связи ETHERNET.

Переходим в  POS MANAGER.

Выберите меню Конфигурация -> Настройки связи -> LINK1_ETHERNET.

Выберите пункт "Получать по DHCP" и режим работы "Постоянный ".

Загрузка программного ключа лицензии:

В POS MANAGER выбрать меню Инструменты      Secure Load, ввести параметры:

в пункте “код запроса” указать код лицензии TQAPG,

IP-адрес сервера: 052.028.021.236

TCP-порт сервера: 7380

LINK2_MODEM/RS (для GPRS).

По окончании загрузки появиться надпись «Load OK» или «Verification OK»

- Подключение оборудования

К пин – клавиатуре yarus К2100 подключаются ридеры sankyo 3k5 – 3k7, ICM 350  к порту СОМ-3.

К порту СОМ-1 подключается  бесконтактный ридер yarus T2100.

- Возможные проблемы и пути решения

- При запросе пароля на вход в систему указать 0.

- При запросе пароля на выход из кассовой программы указать 8.

- Не запускается банковское приложение sbrfprod (нет доступа к технологическому режиму) – проверить, что разрешен автозапуск приложения: Конфигурация – Спец. параметры – Автозапуск – Разрешен – перезагрузить терминал.

- Ошибки при вводе паролей 11111 или 22222 для загрузки технологических ключей: попробовать ввести  пароль по умолчанию (12345678).

- При попытке провести операцию выдается сообщение «24 часа» - необходимо снять кассовые отчеты (с гашением и без) и выполнить сверку итогов.

- При попытке запуска UPOS приложения сообщение «Нелегальное ПО» -  выполнить раздел «Загрузка программного ключа лицензии».

- При попытке запуска UPOS приложения сообщение «Ошибка /home/sbrprod: can`t load library “libmsrdd.so.1”»-  обратиться в ЦТО, обслуживающее данный терминал.

- Если при загрузки ППО UPOS в терминала и последующего его перезапуска – возникает постоянный звуковой сигнал, это означает что необходимо прогрузить  «Лицензию» (см. раздел Загрузка программного ключа лицензии).

Техподдержка ярус 8495 787 60 96

# Text boxes

POS MANAGER

Конфигурация

Обновление ПО

Рестарт/Возврат

СОМ-Порты

Серийный ном. терминала