Инструкция по настройке терминала YARUS K2100 для подключения к СДМ-банку

До выполнения действий по данной инструкции в терминал должны быть введены два банковских мастер-ключа с атрибутами PIN и MAC соответственно, оба с индексом 1. Ввод мастер-ключей осуществляется сотрудниками Банка по отдельной инструкции.

Для подключения K2100 к СДМ-банку требуется лицензия eftbase, в виде SAM-модуля или электронная. Если используется SAM-модуль с лицензией, он должен быть вставлен до включения терминала в любой из SAM-слотов. Если используется электронная лицензия, её нужно загрузить по отдельной инструкции перед рестартом на шаге 2. В отсутствие лицензии банковское приложение будет выдавать ошибку NL (Нет лицензии) на шаге 3.

Для загрузки банковского приложения подключите порт COM1 терминала к компьютеру кабелем RS232, на компьютере запустите терминальную программу (например, Hyperterminal для Windows XP). После этого включите терминал.

После включения терминала на нем может автоматически запускаться прикладное приложение. В этом случае необходимо дождаться запуска приложения и переключиться в POS MANAGER длительным (5 секунд) нажатием клавиши [Меню].

Данная инструкция разработана для терминала YARUS K2100, работающего под управлением системного ПО Core 1.8 сборки 5332.4765 или старше.  Проверить статус терминала можно через меню Данные о системе.

Шаг 1  Настройка Terminal Id, редактирование и загрузка файлов

Выберите меню Очистка/Удаление - Общая очистка - 3 (Да) - 1(Нет) - 1(Нет) и нажмите [Ввод] для рестарта. После рестарта в диалоге запуска приложений (Run application) нажмите [Ввод].

Выберите меню Конфигурация - Номер терминала и введите номер терминала (Terminal Id), полученный из Банка (8 цифр).

На компьютере внутри архивного файла config*SDM*.zip откройте любым текстовым редактором файл merchant.cfg

Впишите 1 вместо 0 в строках:

<field name="TMECRUseTCPPort" value="0"/>

<field name="TMNoSettlementReceipt" value="0"/>

Впишите номер мерчанта, полученный из Банка, вместо 123456780000000 в строке:
<field name="HSMerchantId" value="123456780000000"/>

Аналогично укажите рабочий ключ TPK для шифрования PIN-кода (рабочий ключ, зашифрованный на мастер-ключе) в строке:
<field name="HSPinEWK" init_from="hex" value="11111111111111111111111111111111"/>

Аналогично укажите рабочий ключ TAK для аутентификации сообщений посредством MAC (рабочий ключ, зашифрованный на мастер-ключе) в строке:
<field name="HSMacEWK" init_from="hex" value="22222222222222222222222222222222"/>

Аналогично укажите рабочий ключ TDK для шифрования данных по протоколу Secure ISO (рабочий ключ, зашифрованный на мастер-ключе) в строке:
<field name="HSSecISOEWK" init_from="hex" value=""/>

Укажите протокол внешнего ридера контактных карт в кавычках в строке:

<field name="TMExternCRProtocol" value=""/>

Название протокола в зависимости от типа ридера:

value="DDM862" для DDM-862

value="SANKYO" для Sankyo ICM 350

value="CREATOR" для CREATOR CRT-288-K001

value="CRT285" для CREATOR CRT-285

value="SANKYOMOTOR" для Sankyo ICT 3K5 или 3K7

Сохраните отредактированный файл под тем же именем внутри архива. Имя архива рекомендуется поменять.

На терминале выберите меню Обновление ПО - Ручная настройка, введите параметры:

Код запроса: 14

Протокол: mfh zmodem

Скорость комм. порта: в соответствии с настройкой терминальной программы.

Терминал ожидает получения mfh-файла или zip-файла.

Отправьте файл config*SDM*.zip с компьютера по протоколу ZMODEM, ждите отображения надписи «Завершено успешно». Нажмите [Выход].

Выберите меню Обновление ПО -> Ручная настройка, нажмите [Ввод] три раза.

Отправьте файл eftbase*.mfh с компьютера по протоколу ZMODEM. По окончании обновления отображается надпись «Завершено успешно», и терминал автоматически рестартует.

Дождитесь появления начального экрана банковского приложения с отображением надписи «Ожидание ККМ» в заголовке.

Шаг 2  Монтирование и настройка связи.

Терминал K2100 должен быть установлен в устройство самообслуживания и подключен согласно схеме этого устройства; затем необходимо выполнить процедуру монтирования посредством внутренней программы Mount Manager по отдельной инструкции.

По умолчанию, терминал запрашивает настройки от DHCP-сервера. Если такой режим не подходит, выберите меню POS MANAGER - Конфигурация - Настройки связи - LINK1_ETHERNET — Статические, введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию, выберите режим работы Постоянный.

Выберите пункт Рестарт/Возврат — Рестарт для рестарта терминала.

Шаг 3   Ввод в штатную эксплуатацию

Проведите операцию по банковской карте и сверку итогов (закрытие дня) штатным способом для данного устройства самообслуживания. Если предполагается регулярная ручная сверка, выполните печать детального отчета. Некоторые устройства самообслуживания выполняют сверку автоматически, сохраняют в памяти информационные документы по транзакциям и не поддерживают операцию «Печать отчетов».

Переключитесь в POS MANAGER длительным (5 секунд) нажатием клавиши [Меню].

В меню Конфигурация выберите пункт Автоблокировка и введите значение 20.

Выберите пункт Рестарт/Возврат — Рестарт для рестарта терминала.

Терминал готов к работе.